## Slide 1: НАДЕЖДНОСТ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Лектор: доц. д-р Галина Иванова
Упражнения: доц. д-р Галина Иванова
гл. ас. д-р Елица Ибрямова
докт. Юксел Алиев

## Slide 2
ЗАДАЧИ

## Slide 3
ЦИКЛИЧЕН КОД
ЗАДАЧА 1: Да се кодира в цикличен код (ЦК), откриващ всички двойни грешки, комбинацията X.
X = 1010101101
m= 10
= 11
2k – k ≥ m+1
k=4
l0=2 d ≥ l0 +1 d=3
F(x) = xk.G(x)+R(x)
Образуващият полином P(x) избираме от таблицата
P(x) = x4 + x + 1
P(x) = x4 + x3 + 1
x13 + x11 + x9 + x7 + x6 + x4
x4 + x + 1
+1
x13 + x10 + x9
x11 + x10 + x7 + x6 + x4
x11 + x8 + x7
x10 + x8 + x6 + x4
x10 + x7 + x6
x8 + x7 + x4
x8 + x5 + x4
x7 + x5
x7 + x4 + x3
x5 + x4 + x3
x5 + x2 + x
x4 + x3 + x2 + x
x4 + x + 1
x3 + x2 + 1
R(x) = x3+x2+1 1101

F(x) = xk.G(x)+R(x)=
ИР
КР
xk.G(x) = x4.(x9 + x7 + x5 + x3 + x2 + 1) =
= x13 + x11 + x9 + x7 + x6 + x4
x9
+x7
+x6
+x4
+x3
+x
= 1010101101 1101
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

## Slide 4
ЦИКЛИЧЕН КОД
X = 1010101101
F(x) = xk.G(x)+R(x)
Образуващият полином P(x) избираме от таблицата
P(x) = x4 + x + 1
P(x) = x4 + x3 + 1
x13 + x11 + x9 + x7 + x6 + x4
x4 + x3 + 1
x9+x8+x4+x2+x+1
x13 + x12 + x9
x12 + x11 + x7 + x6 + x4
x12 + x11 + x8
x8 + x7 + x6 + x4
x8 + x7 + x4
x6
x6 + x5 + x2
x5 + x2
x5 + x4 + x
x4 + x2 + x
x4 + x3 + 1
x3 + x2 + x + 1
R(x) = x3+x2+x+1 1111

F(x) = xk.G(x)+R(x)=
= 1010101101 1111
ИР
КР

## Slide 5
ЦИКЛИЧЕН КОД
ЗАДАЧА 2: Да се кодира в цикличен код (ЦК), откриващ всички двойни грешки, комбинацията X.
X = 11110101
= 9
m= 8
2k – k ≥ m+1
k=4
l0=2 d ≥ l0 +1 d=3
F(x) = xk.G(x)+R(x)
Образуващият полином P(x) избираме от таблицата
P(x) = x4 + x + 1
P(x) = x4 + x3 + 1
x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + x4
x4 + x + 1
x11 + x8 + x7
x10 + x9 + x7 + x6 + x4
x10 + x7 + x6
x9 + x4
x9 + x6 + x5
x6 + x5 + x4
x6 + x3 + x2
x5 + x4 + x3 + x2
x5 + x2 + x
x4 + x3 + x
x4 + x + 1
x3 + 1
R(x) = x3+1 1001

F(x) = xk.G(x)+R(x)=
= 11110101 1001
ИР
КР
xk .G(x) = x4. (x7 + x6 + x5 + x4 + x2 + 1) =
= x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + x4
x7
+x6
+x5
+x2
+x
+1
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

## Slide 6
ЦИКЛИЧЕН КОД
X = 11110101
F(x) = xk.G(x)+R(x)
Образуващият полином P(x) избираме от таблицата
P(x) = x4 + x + 1
P(x) = x4 + x3 + 1
x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + x4
x4 + x3 + 1
x7+x5+x3+x
x11 + x10 + x7
x9 + x8 + x7 + x6 + x4
x9 + x8 + x5
x7 + x6 + x5 + x4
x7 + x6 + x3
x5 + x4 + x3
x5 + x4 + x
x3 + x
R(x) = x3+x 1010

F(x) = xk.G(x)+R(x)=
= 11110101 1010
ИР
КР

## Slide 7
ЗАДАЧА 3: Да се кодира в цикличен код (ЦК), откриващ всички тройни грешки, комбинацията
ЦИКЛИЧЕН КОД
X = 10011010011
m= 11;
k=4 ;
l0=3 ; d ≥ l0+1; d ≥4;
x15 + x12 + x11 + x9 + x6 + x5
x5+ x4+x2+1
x15 + x14 + x12 + x10
x14 + x11 + x10 + x9 + x6 + x5
x14 + x13 + x11 + x9
x13 + x10 + x6 + x5
x13 + x12 + x10 + x8
x12 + x8 + x6 + x5
x12 + x11 + x9 + x7
x11 + x9 + x8 + x7 + x6 + x5
x11 + x10 + x8 + x6
x10 + x9 + x7 + x5
x10 + x9 + x7 + x5
0
R(x) = 0 00000

F(x) = 1001101001100000
ИР
КР
G(x).xk = x5. (x10+x7+x6+x4+x+1)= x15+x12+x11+x9+x6+x5
Ако степента на P1(x) е s, то степента на P(x), респективно броят на КР ще бъде k=s+1=4+1=5.
n=15
P(x) = (1+x).P1(x) = (1+x).(x4+x+1 ) = x4+x+1+x5+x2+x=
P1(x)=x4 + x + 1 P1(x)=x4 + x3 + 1
Пораждащият полином на такъв код ще има вида:
P(x) = (1+x).P1(x)
P1(x) се избира така, че показателят му l от табл.
да изпълнява условието l ≥ n ; l ≥ 15 ; l=15
= x5+x4+x2+1
x10
+x9
+x8
+x7
+x6
+x5

## Slide 8
ЦИКЛИЧЕН КОД
x15 + x12 + x11 + x9 + x6 + x5
x5+ x3+x+1
x10+x8+x7+x6+x4+x2+1
x15 + x13 + x11 + x10
x13 + x12 + x10 + x9 + x6 + x5
x13 + x11 + x9 + x8
x12 + x11 + x10 + x8 + x6 + x5
x12 + x10 + x8 + x7
x11 + x7 + x6 + x5
x11 + x9 + x7 + x6
x9 + x5
x9 + x7 + x5 + x4
x5 + x4 + x3 + x2
x5 + x3 + x + 1
x4 + x2 + x + 1
R(x) = x4+x2+x+1 10111

F(x) = 1001101001110111
ИР
КР
P(x) = (1+x).P1(x) = (1+x).(x4 + x3 + 1 ) =
= x4+x3+1+x5+x4+x = x5+ x3+x+1
Пораждащият полином на такъв код ще има вида:
P(x) = (1+x).P1(x)
P1(x) се избира така, че показателят му l от табл.
да изпълнява условието l ≥ n ; l ≥ 15 ; l=15
P1(x)=x4 + x + 1 P1(x)=x4 + x3 + 1
x7 + x4
x7 + x5 + x3 + x2

## Slide 9
УПРАЖНЕНИЕ 4. КОНТРОЛ НА ЛО и АО
Цел на упражнението
Целта на упражнението е студентите да се запознаят с програмните методи за контрол на аритметическите и логическите операции.

## Slide 10
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

## Slide 11
КОНТРОЛ НА АРИТМЕТИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Контрол на АО
Най-често се използва контрол по нечетност. Контролът се осъществява чрез сравняване на очакваната нечетност с получената.
Намира приложение и контрол по модул чрез организиране на разделен контрол.
За контрол на суматори се използват още контрол чрез
двупроводна логика, AN кода и др..

## Slide 12
КОНТРОЛ НА ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Логически операции:
логическо събиране – ИЛИ ;
логическо умножение – И ;
поразрядно сравнение - ;
инвертиране ;
изместване ;

## Slide 13
КОНТРОЛ НА ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Програмни методи за контрол
повторно изпълнение на логическата операция и сравнение на контролните разряди на резултата;
едновременно изпълнение на две различни логически операции и сравнение на контролнитe им разряди по определени зависимости;
Oсновните методи за контрол на ЛО, базирайки се на модул 3, са:

## Slide 14
КОНТРОЛ НА ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Първи метод: Повторно изпълнение на ЛО
1) изпълнява се ЛО;
2) формират се контролните разряди (КР) на резултата от схема за изработване на остатък по модул 3;
При този метод контролът се извършва в следната последователност:
3) повторно се изпълнява същата ЛО, като се формира остатък по модул 3 на втория резултат;
4) проверява се съответствието на КР от второто изпълнение с КР на резултата от първото изпълнение.
Недостатък на този метод е както увеличаване на времето за проверка на ЛО, така и необходимостта да се съхраняват двата изходни операнда за второто изпълнение.

## Slide 15
КОНТРОЛ НА ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Втори метод: Едновременно изпълнение на две ЛО
При този метод се изпълняват паралелно две различни ЛО и от получените резултати се формират КР по модул 3. Могат да се приведат следните логически съотношения:
На базата на тези съотношения се получават следните зависимости
между КР по модул 3:
Тогава за проверка на ЛО можем да запишем:

## Slide 16
ВЪПРОСИ
Какви методи се използват за контрол на АО и ЛО ?
Кои свойства на контрола по модул позволяват неговото използване за контрол на ЛО?
Какви са недостатъците на метода с двукратно изпълнение на операцията за контрол на ЛО?
?
Защо не съществуват удобни методи за контрол на ЛО както при аритметическите?

## Slide 17
Контролно
Да се кодира в код на Хеминг (матричен метод), откриващ всички двойни грешки и коригиращ единични в комбинацията:
I Група | II Група
X = | X =
а) допусната единична грешка в позиция:
Да се направи проверка в случай, че е:
I Група | II Група
б) допусната двойна грешка в позиции:
I Група | II Група
и | и

## Slide 18
УПРАЖНЕНИЕ 5. ДИАГНОСТИКА
Контролно - Задачи – Цикличен код
Задачи от диагностика